## Slide 1
本科毕设答辩——
基于GPS数据融合的开阔场景下
双目视觉里程计研究
答辩人：李明谦
专 业：机器人工程
2023年10月27日

## Slide 2
目录
01
研究意义
02
国内外研究现状
03
研究目标与内容
04
拟解决的研究方案及可行性分析
05
项目的特色与创新
06
进度安排
07
预期成果
08
研究基础与工作条件

## Slide 3
01
研究意义
在电力电路巡检中，无人机的视觉定位存在以下2个难点：
1、由于户外场地开阔，可供相机识别的物体较少，相机识别精度较低，从而导致无人机自身定位精度较差。
2、无人机在运动过程中速度较快，只靠相机定位会由于位置变化过快而导致无人机自身定位准确度下降。
经文献调研，现有方法尚不足以解决上述问题。针对这些问题，本文将双目视觉里程计和GPS数据进行融合，利用GPS在开阔场景下的稳定性提升无人机在开阔场景下自身定位的精准性和鲁棒性，满足无人机户外电力巡检的自主作业需求。

## Slide 4
02
国内外研究现状
基于街景图像的无人机定位
国内研究现状
清华大学石宗英等人提出了一种基于街景图像的无人机视觉定位的方法。利用Google街景图像作为先验信息，得出全球定位无人机（UAV）在城市场景中的位置。该方法仅使用单目相机和视觉里程计估计，并包括两个步骤：地点识别和度量定位。地点识别算法通过将航空图像与数据库中的地理标记图像进行匹配来确定UAV的位置。度量定位方法通过跟踪图像序列中的特征、绝对尺度估计和轨迹优化来实现UAV的精确定位。该方法可以纠正视觉里程计的尺度漂移，并将UAV的姿态估计在真实世界坐标系中进行。
缺点：缺乏GPS数据，在特征点较少的情况下会有尺度漂移等问题。
效果对比图

## Slide 5
多摄像头融合
国内研究现状
杨绍武等人提出了无人机在未知复杂环境中整合多个摄像头的测量数据同时定位和地图构建（SLAM）进行自主导航，通过多摄像头视觉SLAM解决无人机稳健姿态跟踪和地图构建的挑战，实现鲁棒的姿态跟踪和地图优化。
缺点：对硬件要求高，会增加系统成本和复杂度
深度学习的应用
王科，职恒辉，王文森等人提出了利用深度学习提高视觉惯性里程计的准确性和鲁棒性。
缺点：训练深度学习模型需要大量数据，会占用更多的计算资源。
IMU和GPS的融合
钟家跃，吕华龙等人提出了将双目视觉里程计和IMU与GPS数据进行融合，用于提升无人机自主感知的稳定性，实现更加鲁棒的无人机自主感知与导航系统。
是本课题参考的主要方向。

## Slide 6
SOFT-SLAM
国外研究现状
Cvišić等人提出了一种针对无人机在GPS信号不可用环境下的计算机视觉定位与建图方法，称为SOFT-SLAM。该方法主要基于双目视觉，通过特征跟踪获取场景深度信息，实现了高效的定位和建图。 优点在于可以在嵌入式计算机上实时运行，同时保留足够的计算资源用于控制和导航算法。
缺点：缺乏GPS数据，可能会出现尺度偏移等问题。
多传感器融合
Giovanni Cioff等人提出了一种将全球定位信息与视觉和惯性测量融合在紧密耦合的非线性优化估计器中，利用了IMU预积分方法来高效地推导全局位置误差项。
是本课题参考的主要研究方向。

## Slide 7
ORB-SLAM
ORB-SLAM2
ORB-SLAM3
国外研究现状
Mur-Artal和Tardos提出了ORB-SLAM和ORB-SLAM2算法，Carlos Campos等人在ORB-SLAM2算法的基础上提出了ORB-SLAM3算法。这些算法是一种用于实时双目摄像头的视觉SLAM系统，其使用FAST（Features from Accelerated Segment Test）特征检测器来快速提取图像中的关键点，然后使用BRIEF（Binary Robust Independent Elementary Features）描述符来描述这些关键点，这些描述符具有二进制形式，使其计算速度较快。并且ORB-SLAM2具有闭环检测功能，可以检测到相机返回到之前访问过的位置的情况，这有助于纠正累积误差，并提高SLAM系统的鲁棒性。
效果图
可以看出该算法在开阔场景下对于特征点的跟踪效果较好，因此ORB-SLAM2算法是本课题主要算法

## Slide 8
03
研究内容
3.1 基于ORB算法的特征点检测与跟踪的方法研究

## Slide 9
03
研究内容
3.1 基于ORB算法的特征点检测与跟踪的方法研究
FAST角点检测原理：
1、从图像中选取一个像素p，其灰度值为Ip
2、设定一个合适的阈值t
3、以该像素点为中心考虑一个半径为3的离散化的Bresenham圆，如左图所示，圆边界上有16个元素
4、如果圆上有n个连续像素点的灰度值小于Ip-t或大于Ip+t，那么这个点即为角点
FAST 角点定义为：若某像素点与周围邻域足够多的像素点处于不同区域，则该像素可能为角点。考虑灰度图像，即若某像素点的灰度值比周围邻域足够多的像素点的灰度值大或小，则该点可能为角点。

## Slide 10
03
研究内容
3.1 基于ORB算法的特征点检测与跟踪的方法研究
由于Fast角点检测不具备尺度不变性，所以通过查阅相关资料，我认为可以通过构建高斯金字塔来解决这个问题。
高斯金字塔：
高斯金字塔（Gaussian Pyramid）是一种图像处理技术，用于在不同分辨率的图像之间构建一系列图像。
高斯金字塔的构建过程如下：
基础图像（Base Image）：首先，从原始图像开始，这是金字塔的底层。通常，这个图像是原始图像的分辨率最高的版本。
下采样（Downsampling）：通过应用高斯低通滤波，将基础图像缩小到较低的分辨率，从而生成下一层的图像。这个操作减小了图像的尺寸，同时模糊了图像以降低高频噪声。
重复步骤：上述步骤循环进行，每次对前一层图像进行下采样和高斯滤波，生成一个新的较小分辨率的图像。这一过程可以重复多次，生成金字塔的各个级别。
金字塔顶层：金字塔的顶层通常是包含最低分辨率的图像。

## Slide 11
03
研究内容
3.1 基于ORB算法的特征点检测与跟踪的方法研究
通过以上优化，再加之这些描述子本身计算效率高和空间紧凑的特性，我们可以极大地减少存储和匹配成本，有利于无人机在飞行过程中出色地计算实时定位，从而得到较高定位精度的视觉里程计
描述子的主要作用是将图像中的局部特征信息编码成具有数值或向量形式的描述
BRIEF描述子算法步骤：
1、利用FAST方法进行角点检测
2、确定特征邻域窗口，并对该邻域内的像素进行高斯滤波降噪
3、在领域窗口内选取n对像素点，根据灰度值得大小编码成二进制串，生成n bit的特征描述子

## Slide 12
3.2 基于滤波的双目视觉惯性里程计的实现方法研究
3.3 基于双目视觉惯性里程计和GPS数据融合的方法研究
通过将无人机上搭载的IMU（惯性测量单元）传感器的数据与双目相机获取的数据进行融合，采用基于扩展卡尔曼滤波方法，可以实现更为精确的自身位姿状态估计，从而获得更高的定位精度，实现了在无人机上应用双目视觉惯性里程计的目标。
由于无人机在户外可检测和跟踪的特征点较少，将双目视觉惯性里程计数据与GPS（全球定位系统）数据相结合，利用扩展卡尔曼滤波技术来融合这两种不同类型的数据源。这种数据融合的方式可以帮助我们实现更高精度的定位结果，克服了双目相机在特征点有限的情况下的限制

## Slide 13
研究方案
04
4.1 基于ORB算法的特征点检测与跟踪的研究方案
（1）图像预处理 通过对图像进行预处理，例如灰度化， 去噪，以提高ORB算法的稳定性和准确性。
（2）特征点检测 利用FAST（Features From Accelerated Segment Test）算法检测特征点。对于临近位置存在多个特征点的情况，则需要进一步做非极大值抑制来排除不需要的特征点。
（3）特征点描述 BRIEF特征描述子是一种对已检测到的特征点进行表示和描述的特征描述方法，在进行过FAST特征点检测之后，我们可以利用BRIEF算法生成特征描述子。
该方案主要采用ORB-SLAM2算法。

## Slide 14
4.2 基于滤波的双目视觉惯性里程计的研究方案
（1）预处理阶段 对IMU传感器数据进行预积分操作。这包括对从IMU传感器获取的加速度和角速度数据进行积分，以计算出无人机的姿态信息、速度和位移。
（2）初始化阶段 在这个阶段中主要用于为状态估计系统提供一组起始状态信息。这些初始状态信息包括了IMU传感器坐标系和摄像头传感器坐标系之间的相对外参关系，以及初始窗口内每个图像帧的位姿、速度、IMU传感器的测量偏置，以及特征点的深度等重要状态数据。这一阶段的目的在于建立状态估计系统的初始参考点，为后续的定位和导航任务提供一个可靠的起点。
（3）数据融合阶段 在这个阶段，主要通过扩展卡尔曼滤波的方法将预处理过得IMU数据和双目视觉里程计的数据进行融合，实现较高精度的双目视觉惯性里程计

## Slide 15
4.3 基于双目视觉惯性里程计和GPS数据融合的研究方案
该研究方案主要参考苏黎世大学（UZH）的项目中用到的算法。
（1）数据预处理 对双目视觉惯性里程计的数据进行预处理，包括去除噪声、校准和对齐等操作，以确保数据的准确性和一致性。
（2）状态估计 使用非线性优化算法，例如扩展卡尔曼滤波器（EKF）或非线性最小二乘法，来估计系统的状态，即相机和IMU的姿态和位置。
（3）信息融合 在状态估计的过程中，我们将全局位置测量与视觉和惯性测量进行融合。
（4）优化求解 使用优化算法对系统的状态进行迭代优化，以最小化视觉、惯性和全局位置测量之间的残差。

## Slide 16
05
项目的特色与创新
标题文本预设
此部分内容作为文字排版占位显示 （建议使用主题字体）
01
标题文本预设
02
03
标题文本预设
此部分内容作为文字排版占位显示 （建议使用主题字体）
此部分内容作为文字排版占位显示 （建议使用主题字体）
01
02
03
由于无人机在工作时飞行速度较快，会导致检测到的特征点出现尺度上的一些变化，描述子出现噪声过大等问题。本课题打算对ORB算法使用的FAST角点检测算法和BRIEF二进制描述子进行一些优化，在使用FAST角点检测时构建高斯金字塔使其具有尺度不变性，在使用BRIEF二进制描述子时可以使用高斯卷积核进行滤波降噪
之前的论文中是通过卡尔曼滤波的方式将双目视觉里程计、IMU、GPS进行数据融合，而在本课题研究中，由于无人机工作环境较为开阔，且本身为非线性系统，所以选择扩展卡尔曼滤波的方式进行数据融合
在特征点较少的情况下采用GPS进行数据融合并达到较好的效果
之前的论文所研究的工作环境中都有足够的特征点可供相机检测和跟踪，这种情况下并不很依赖GPS。
而在本课题研究中，由于户外工作环境开阔，可供相机识别的特征点较少，在这种情况下采用GPS数据融合克服了双目相机在特征点有限的情况下定位不精准的限制，从而达到更精确的定位结果
对现有的ORB算法进行优化
采用扩展卡尔曼滤波进行数据融合

## Slide 17
（1）2023.10—2023.12：收集资料，完成文献查阅；
（2）2023.12—2024.1：确定ORB算法的特征点检测
与跟踪的实现方法，初步完成ORB特征点检测与跟踪
的代码编写；
（3）2024.1—2024.2：确定双目视觉惯性里程计的实
现方法，初步完成双目视觉惯性里程计的代码编写；
（4）2024.2—2024.3：确定双目视觉惯性里程计和
GPS数据融合的方法，初步完成数据融合的代码编写；
（5）2024.3—2024.5：在无人机平台上运行相关算法
和代码，并根据运行效果不断改善算法和代码，实现
最终效果和各部分的优化
（6）2024.5—2024.6：整理结果，完成毕业论文。
06
进度安排

## Slide 18
07
预期成果
实现相关算法和代码在无人机平台上的实时运行，并且使得无人机自身定位精度和稳定性满足系统实际作业需求。

## Slide 19
08
研究基础与工作条件
课题组拥有面积100平方米的飞行器控制实验室，配备有OptiTrack室内定位系统、Quanser飞行器控制系列实验平台以及多类型自研无人机等设备设施。

## Slide 20
谢 谢