## Slide 1
第18章 直流稳压电源
Notes: 1

## Slide 2
功能：把交流电压变成稳定的大小合适的直流电压
u4
uo
u3
u2
u1
交流电源
负载
变压
整流
滤波
稳压

## Slide 3
1
整流电路

## Slide 4
整流电路的作用:
将交流电压转变为脉动的直流电压。
常见的整流电路：
半波、全波、桥式和倍压整流；单相和三相整流等。
分析时可把二极管当作理想元件处理：
二极管的正向导通电阻为零，反向电阻为无穷大。
整流原理：
利用二极管的单向导电性

## Slide 5
1 单相半波整流电路
uD
O
2. 工作原理
u 正半周，Va>Vb，二极管D导通；
3. 工作波形
u 负半周，Va< Vb，二极管D 截止 。
1. 电路结构
–
+
+
–
a
Tr
D
uo
u
b
RL
io
u
t
O
uo
O

## Slide 6
1 单相半波整流电路
4. 参数计算
(1) 整流电压平均值 Uo
(2) 整流电流平均值 Io
(3) 流过每管电流平均值 ID
(4) 每管承受的最高反向电压 UDRM
(5) 变压器副边电流有效值 I

## Slide 7
1 单相半波整流电路
5. 整流二极管的选择
平均电流 ID 与最高反向电压 UDRM 是选择整流二极管的主要依据。
选管时应满足：
IOM ID ， URWM  UDRM
半波整流电路的优点：结构简单，使用的元件少。
缺点：只利用了电源的半个周期，所以电源利用率低，输出的直流成分比较低；输出波形的脉动大；变压器电流含有直流成分，容易饱和。故半波整流只用在要求不高，输出电流较小的场合。

## Slide 8
2 单相全波整流电路
2. 工作原理
u 正半周，Va>Vb，二极管D1导通，D2截止；
u 负半周，Va< Vb，二极管D2 导通，D1截止。
1. 电路结构
–
+
+
–
a
Tr
D1
uo
u
b
RL
io
+
u
-
D2
uD
O
3. 工作波形
u
t
O
uo
O

## Slide 9
2 单相全波整流电路
4. 参数计算
(1) 整流电压平均值 Uo
(2) 整流电流平均值 Io
(3) 流过每管电流平均值 ID
(4) 每管承受的最高反向电压 UDRM
全波整流电路的优点：整流效率提高，输出电压纹波减小。
缺点：变压器需要中心抽头，二极管承受反相电压高。

## Slide 10
3 单相桥式整流电路
2. 工作原理
u 正半周，Va>Vb，二极管 D1、 D3 导通， D2、 D4 截止 。
1. 电路结构

－
RL
u
io
uo
1
2
3
4
a
b
+
–
+
–

－
3. 工作波形
uD2uD4
uo
uD
t
t
u

## Slide 11
3 单相桥式整流电路
2. 工作原理
1. 电路结构

－
RL
u
io
uo
1
2
3
4
a
b
+
–
+
–

－
3. 工作波形
uD2uD4
uo
uD
t
t
u
u 负半周，Va<Vb，二极管 2、4 导通，1、3 截止 。
uD1uD3

## Slide 12
3 单相桥式整流电路
4. 参数计算
(1) 整流电压平均值 Uo
(2) 整流电流平均值 Io
(3) 流过每管电流平均值 ID
(4) 每管承受的最高反向电压 UDRM
(5) 变压器副边电流有效值 I

## Slide 13
3 单相桥式整流电路
(1) 输出直流电压高；
(2) 脉动较小；
(3) 二极管承受的最大反向电压较低；
(4) 电源变压器得到充分利用。
桥式整流电路的优点：

## Slide 14
3 单相桥式整流电路
目前，半导体器件厂已将整流二极管封装在一起，制成单相及三相整流桥模块，这些模块只有输入交流和输出直流引线。减少接线，提高了可靠性，使用起来非常方便。
单相整流模块
三相整流模块

## Slide 15
4 三相桥式整流电路
2. 工作原理
在每一瞬间
共阴极组中阳极电位最高的二极管导通；
共阳极组中阴极电位最低的二极管导通。
1. 电路
D1
RL
uo
D6
D3
D5
D4
D2
io
C
b
a
u
+
+
–
–
o
三相变压器原绕组接成三角形，副绕组接成星形
共阳极组
共阴极组

## Slide 16
4 三相桥式整流电路
在 t1 ~ t2 期间
共阴极组中a点电位最高，D1 导通；
共阳极组中b点电位最低，D4 导通。
负载两端的电压为线电压uab。
D1
RL
uo
D6
D3
D5
D4
D2
io
C
b
a
u
+
+
–
–
o
负载电压
2. 工作原理
变压器副边电压
u
o
ua
ub
uc
2

uo
o
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9

## Slide 17
4 三相桥式整流电路
D1
RL
uo
D6
D3
D5
D4
D2
io
C
b
a
u
+
+
–
–
o
负载电压
2. 工作原理
变压器副边电压
u
o
ua
ub
uc
2

uo
o
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9
在 t2 ~ t3 期间
共阴极组中a点电位最高，D1 导通；
共阳极组中c点电位最低，D6 导通。
负载两端的电压为线电压uac。

## Slide 18
4 三相桥式整流电路
D1
RL
uo
D6
D3
D5
D4
D2
io
C
b
a
u
+
+
–
–
o
负载电压
2. 工作原理
变压器副边电压
u
o
ua
ub
uc
2

uo
o
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9
在 t3 ~ t4 期间
共阴极组中b点电位最高，D3 导通；
共阳极组中c点电位最低，D6 导通。
负载两端的电压为线电压ubc。

## Slide 19
4 三相桥式整流电路
D1
RL
uo
D6
D3
D5
D4
D2
io
C
b
a
u
+
+
–
–
o
负载电压
2. 工作原理
变压器副边电压
u
o
ua
ub
uc
2

uo
o
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9
在 t4 ~ t5 期间
共阴极组中b点电位最高，D3 导通；
共阳极组中a点电位最低，D2 导通。
负载两端的电压为线电压uba。

## Slide 20
4 三相桥式整流电路
D1
RL
uo
D6
D3
D5
D4
D2
io
C
b
a
u
+
+
–
–
o
负载电压
2. 工作原理
变压器副边电压
u
o
ua
ub
uc
2

uo
o
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9
结论：
在一个周期中，每个二极管只有三分之一的时间导通（导通角为120°）。
负载两端的电压为线电压。

## Slide 21: 3. 参数计算
4 三相桥式整流电路
(1) 整流电压平均值 Uo
(2) 整流电流平均值 Io
(3) 流过每管电流平均值 ID
(4) 每管承受的最高反向电压 UDRM

## Slide 22
解：变压器副边电压有效值
例1：单相桥式整流电路，已知交流电网电压为 220V，负载电阻 RL = 50，负载电压Uo=100V，试求变压器的变比和容量，并选择二极管。
流过每只二极管电流平均值
每只二极管承受的最高反向电压
整流电流的平均值
考虑到变压器副绕组及二极管上的压降，变压器副边电压一般应高出 5%~10%，即取U = 1.1  111  122 V

## Slide 23
解：
例1：单相桥式整流电路，已知交流电网电压为 220V，负载电阻 RL = 50，负载电压Uo=100V，试求变压器的变比和容量，并选择二极管。
I = 1.11 Io= 2  1.11 = 2. 2 A
变压器副边电流有效值
变压器容量 S = U I = 122  2.2 = 207. 8 V A
变压器副边电压 U  122 V
可选用二极管2CZ11C，其最大整流电流为1A，反向工作峰值电压为300V。

## Slide 24: 例2：
试分析图示桥式整流电路中的二极管D2 或D4 断开时负载电压的波形。如果D2 或D4 接反，后果如何？如果D2 或D4因击穿或烧坏而短路，后果又如何？
uo
+
_
~
u
+
_
RL
D2
D4
D1
D3
解：当D2或D4断开后
电路为单相半波整流电路。正半周时，D1和D3导通，负载中有电流过，负载电压uo=u；负半周时，D1和D3截止，负载中无电流通过，负载两端无电压， uo =0。
uo
u
π
2π
3π
4π
t
w
t
w
π
2π
3π
4π
o
o

## Slide 25
如果D2或D4接反
则正半周时，二极管D1、D4或D2、D3导通，电流经D1、D4或D2、D3而造成电源短路，电流很大，因此变压器及D1、D4或D2、D3将被烧坏。
如果D2或D4因击穿烧坏而短路
则正半周时，情况与D2或D4接反类似，电源及D1或D3也将因电流过大而烧坏。
uo
+
_
~
u
+
_
RL
D2
D4
D1
D3

## Slide 26
2
滤波电路

## Slide 27
交流电压经整流电路整流后输出的是脉动直流，其中既有直流成份又有交流成份。
滤波原理：滤波电路利用储能元件电容两端的电压(或通过电感中的电流)不能突变的特性, 滤掉整流电路输出电压中的交流成份，保留其直流成份，达到平滑输出电压波形的目的。
方法：将电容与负载RL并联(或将电感与负载RL串联)。

## Slide 28
1. 电容滤波器
u >uC时，D导通，电源给负载RL供电的同时也给电容充电， uC 增加，uo= uC 。
u <uC时，二极管截止，电容通过负载RL 放电，uC按指数规律下降， uo= uC 。
+
C
ic
i
–
+
+
–
a
D
uo
u
b
RL
io
= uC
（3）工作波形
二极管承受的最高反向电压为 。
uo
u
t
O
t
O
(1) 电路结构
(2) 工作原理

## Slide 29
1. 电容滤波器
(T — 电源电压的周期)
1) 输出电压的脉动程度与平均值Uo与放电时间常数RLC有关。
RLC 越大  电容器放电越慢
 输出电压的平均值Uo 越大，波形越平滑。
近似估算取： Uo = 1.2 U ( 桥式、全波）
Uo = 1.0 U （半波）
当负载RL 开路时，
为了得到比较平直的输出电压
(4）电容滤波的特点
UO 

## Slide 30
1. 电容滤波器
2) 外特性曲线
有电容滤波
1.4U
无电容滤波
0.45U
Uo
o
IO
结论
采用电容滤波时，输出电压受负载变化影响较大，即带负载能力较差。
因此电容滤波适合于要求输出电压较高、负载电流较小且负载变化较小的场合。
3) 流过二极管的瞬时电流很大
选管时一般取： IOM =2 ID
RLC 越大UO 越高，IO 越大整流二极管导通时间越短 iD 的峰值电流越大。
uo
t
O
iD
t
O

## Slide 31: 例：
1. 电容滤波器
有一单相桥式整流滤波电路，已知交流电源频率 f=50Hz，负载电阻 RL = 200，要求直流输出电压Uo=30V，选择整流二极管及滤波电容器。
流过二极管的电流
二极管承受的最高反向电压
变压器副边电压的有效值
u
RL
uo
+
+
–
–
~
+
C
解：1. 选择整流二极管
可选用二极管2CP11
IOM =100mA URWM =50V

## Slide 32: 例：
1. 电容滤波器
有一单相桥式整流滤波电路，已知交流电源频率 f=50Hz，负载电阻 RL = 200，要求直流输出电压Uo=30V，选择整流二极管及滤波电容器。
u
RL
uo
+
+
–
–
~
+
C
解：
2. 选择滤波电容器
取 RLC = 5  T/2
已知RL = 50
可选用C=250F，耐压为50V的极性电容器。

## Slide 33
2. 电感电容滤波器
(1) 电路结构
L
u
RL
uo
+
+
–
–
~
+
C
（2）滤波原理
对直流分量: XL=0 ，L相当于短路,电压大部分降在RL上。对谐波分量: f 越高, XL越大,电压大部分降在L上。因此,在负载上得到比较平滑的直流电压。
当流过电感的电流发生变化时，线圈中产生自感电势阻碍电流的变化,使负载电流和电压的脉动减小。
LC滤波适合电流较大、要求输出电压脉动较小的场合，用于高频时更为合适。

## Slide 34
3.  形滤波器
 形 LC 滤波器
滤波效果比LC滤波器更好，但二极管的冲击电流较大。
比 形 LC 滤波器的体积小、成本低。
L
u
RL
uo
+
+
–
–
~
+
C2
+
C1
 形 RC 滤波器
R
u
RL
uo
+
+
–
–
~
+
C2
+
C1
R 愈大，C2愈大，滤波效果愈好。但R 大将使直流压降增加，主要适用于负载电流较小而又要求输出电压脉动很小的场合。

## Slide 35
4. 倍压整流电路
讨论：倍压整流电路

## Slide 36
4. 倍压整流电路
分析时的两个要点：设①负载开路，②电路进入稳态。
u2负半周，u2加C1上电压对C2充电：P→D2→C2→A，最终
u2正半周C1充电：A→D1→C1→B，最终
P

## Slide 37
5. 应用实例
交直流收扩两用机电源
N1
N3
C2
0.047F
D2
D3
D4
D1
2CZ12A×4
N2
FU2
3A
2000F/50V
+
C1
–24V
FU1
1A
直流
24V
交流
～220V
如图电源输出电压为24V, 电流为1.8A。变压器副绕组N3 的电压约为20V, C2起抑制高频干扰作用；副绕组N2的电压为5.5V，供照明指示灯用。直流 24V电池的极性可任意接入。

## Slide 38
3
稳压电路

## Slide 39
0. 概述
稳压电路（稳压器）是为电路或负载提供稳定的输出电压的一种电子设备。
稳压电路的输出电压大小基本上与电网电压、负载及环境温度的变化无关。理想的稳压器是输出阻抗为零的恒压源。实际上，它是内阻很小的电压源。其内阻越小，稳压性能越好。
稳压电路是整个电子系统的一个组成部分，也可以是一个独立的电子部件。

## Slide 40
1. 稳压管稳压电路
(2) 工作原理
UO = UZ IR = IO + IZ
U
I
UZ
RL(IO) IR 
设UI一定，负载RL变化
UO 基本不变 IR (IRR) 基本不变
 UO (UZ ) 
 IZ

(1) 电路
+
–
UI
RL
+
C
IO
UO
+
–
+
–
u
IR
R
DZ
Iz
限流调压
稳压电路

## Slide 41
1. 稳压管稳压电路
(2) 工作原理
UO = UZ IR = IO + IZ
U
I
UZ
设负载RL一定，电压UI变化
(1) 电路
+
–
UI
RL
+
C
IO
UO
+
–
+
–
u
IR
R
DZ
Iz
限流调压
稳压电路
UI UZ 
UO 基本不变 IRR 
 IZ 
 IR 


## Slide 42
1. 稳压管稳压电路
(3) 参数选择
(1) UZ = UO
(2) IZM= (1.5 ~ 3) ICM
(3) UI = (2 ~ 3) UO
(4)
为保证稳压
管安全工作
为保证稳压
管正常工作
适用于输出电压固定、输出电流不大、且负载变动不大的场合。

## Slide 43
2. 串联型稳压电路
适用于输出电压固定、输出电流不大、且负载变动不大的场合。
(1) 电路结构
串联型稳压电路由基准电压、比较放大、取样电路和调整元件四部分组成。
调整元件
比较放大
基准电压
取样电路
Ui
T
R3
UZ
RL
UO

+
–
R4
+
+
–
–
+
UB
+
–
DZ
+
–
Uf
+
–
R2
R1

## Slide 44: （2）稳压过程
2. 串联型稳压电路
Ui
R3
UZ
RL

+
–
R4
+
+
–
–
+
UB
+
–
DZ
+
–
Uf
+
–
R2
R1
由电路图可知
UO
当由于电源电压或负载电阻的变化使输出电压UO 升高时，有如下稳压过程：
UO
Uf 
UB 
UO
IC 
UCE 
由于引入的是串联电压负反馈，故称串联型稳压电路。

## Slide 45: (3) 输出电压及调节范围
2. 串联型稳压电路
输出电压
Ui
R3
UZ
RL

+
–
R4
+
+
–
–
+
UB
+
–
DZ
+
–
Uf
+
–
R2
R1
UO

## Slide 46
3. 集成稳压电源
单片集成稳压电源，具有体积小,可靠性高,使用灵活,价格低廉等优点。
最简单的集成稳压电源只有输入，输出和公共引出端,故称之为三端集成稳压器。
1. 分类
XX两位数字为输出电压值
三端稳压器
输出固定电压
输出可调电压
输出正电压
78XX
输出负电压
79XX
（1. 25 ~ 37 V 连续可调）

## Slide 47
3. 集成稳压电源
2. 外形及引脚功能
W7800系列稳压器外形
1—输入端
3 —公共端
2 —输出端
78xx
W7900系列稳压器外形
1 — 公共端
3—输入端
2 —输出端
79xx
塑料封装

## Slide 48
3. 集成稳压电源
3. 性能特点（7800、7900系列）
输出电流超过 1. 5 A（加散热器）
不需要外接元件
内部有过热保护
内部有过流保护
调整管设有安全工作区保护
输出电压容差为 4%
输出电压额定值有:
5V、6V、 9V、12V 、 15V、 18V、 24V等 。

## Slide 49
3. 集成稳压电源
4. 主要参数
(1) 电压调整率SU(稳压系数)
反映当负载电流和环境温度不变时，电网电压波动对稳压电路的影响。
(2) 电流调整率SI
反映当输入电压和环境温度不变时，输出电流变化时输出电压保持稳定的能力，即稳压电路的带负载能力。
0.005~0.02%
0.1~1.0%

## Slide 50
3. 集成稳压电源
4. 主要参数
(3) 输出电压 UO
(6) 最大输入电压 UiM
(7) 最大功耗 PM
(4) 最大输出电流 IOM
(5) 最小输入、输出电压差 (Ui -UO ) min

## Slide 51
3. 集成稳压电源
5. 三端固定输出集成稳压器的应用
(1) 输出为固定电压的电路
注意：
输入与输出之间的电压不得低于3V！
CO
W7805
Ci
Ui
+
_
+
_
UO
1
2
3
0.1~1F
1F
为了瞬时增减负载电流时，不致
引起输出电压有较大的波动。即
用来改善负载的瞬态响应。
用来抵消输入端接线较长时的
电感效应，防止产生自激振荡。
即用以改善波形。

## Slide 52
3. 集成稳压电源
5. 三端固定输出集成稳压器的应用
UXX: 为W78XX固定输出电压
UO= UXX + UZ
（2）提高输出电压的电路
CO
W78XX
Ci
UI
+
_
+
_
UO
1
2
3
UXX
UZ
R
DZ
+
_
+
_

## Slide 53
3. 集成稳压电源
5. 三端固定输出集成稳压器的应用
（3）提高输出电流的电路
IO= I2 + IC
当 IO较小时，UR较小，T截止 ，IC=0。
CO
W78XX
Ci
UI
+
_
+
_
UO
1
2
3
R
UR
IC
I2
IO
T
+ –
当 IO > IOM时，UR较大，T导通 ，IO=IOM + IC
R 可由功率管 T的UBE和稳压器的IOM确定, 即R  UBE /IOM 。

## Slide 54
3. 集成稳压电源
5. 三端固定输出集成稳压器的应用
（4）同时输出正、负电压的电路
2
3
220V
24V
+
C
24V
+
C
W7815
Ci
+15V
1
2
3
Ci
W7915
1
CO
CO
– 15V
1F
1F
0.33F
0.33F
1000F
1000F
u
+
–
~
+
C
–

## Slide 55
3. 集成稳压电源
6. 三端可调输出集成稳压器的应用
流过调整端电流 <100 µA，在要求不高的场合它在R2上的压降可以忽略
2、1两端电压为 1.25V — 基准电压
CO
CW117
Ci
Ui
+
_
+
_
UO
3
2
1 Adj
R1
R2
240
1µF
0.1µF

## Slide 56
练习：电源电路如图所示。已知直流电压平均值Uo1=30V，直流电流平均值Io1=1A。
(1) 求输出电压平均值Uo2和Uo3；
(2) 忽略三端稳压器接地管脚的电流，求输出电流平均值Io2和Io3；
(3) 求变压器二次绕组电压有效值U2、电流有效值I2；
(4) 求二极管最大反向电压URM、平均电流ID；
3. 集成稳压电源

## Slide 57
1. 稳压管稳压电路
(3) 参数选择
(1) UZ = UO
(2) IZM= (1.5 ~ 3) ICM
(3) UI = (2 ~ 3) UO
(4)
为保证稳压
管安全工作
为保证稳压
管正常工作
适用于输出电压固定、输出电流不大、且负载变动不大的场合。