## Slide 1
本科毕设中期答辩——
基于GPS数据融合的开阔场景下
双目视觉里程计研究
答辩人：李明谦
专 业：机器人工程
2024年3月15日

## Slide 2
目录
01
预定的研究内容
02
已完成的研究工作及成果
03
后期拟完成的研究工作
05
论文按时完成的可能性
04
存在的问题与困难

## Slide 3
01
预定的研究内容
1.1 基于ORB算法的特征点检测与跟踪的方法研究

## Slide 4
1.2 基于滤波的双目视觉惯性里程计的实现方法研究
1.3 基于双目视觉惯性里程计和GPS数据融合的方法研究
通过将无人机上搭载的IMU（惯性测量单元）传感器的数据与双目相机获取的数据进行融合，采用基于扩展卡尔曼滤波方法，可以实现更为精确的自身位姿状态估计，从而获得更高的定位精度，实现了在无人机上应用双目视觉惯性里程计的目标。
由于无人机在户外可检测和跟踪的特征点较少，将双目视觉惯性里程计数据与GPS（全球定位系统）数据相结合，利用扩展卡尔曼滤波技术来融合这两种不同类型的数据源。这种数据融合的方式可以帮助我们实现更高精度的定位结果，克服了双目相机在特征点有限的情况下的限制

## Slide 5
02
已完成的研究工作及成果
2.1 ORB特征点的检测与跟踪
FAST角点检测原理：
1、从图像中选取一个像素p，其灰度值为Ip
2、设定一个合适的阈值t
3、以该像素点为中心考虑一个半径为3的离散化的Bresenham圆，如左图所示，圆边界上有16个元素
4、如果圆上有n个连续像素点的灰度值小于Ip-t或大于Ip+t，那么这个点即为角点
FAST 角点定义为：若某像素点与周围邻域足够多的像素点处于不同区域，则该像素可能为角点。考虑灰度图像，即若某像素点的灰度值比周围邻域足够多的像素点的灰度值大或小，则该点可能为角点。
首先利用FAST算法检测特征点，然后利用Harris角点的度量方式，从提取的FAST角点中筛选出N个Harris响应值最大的特征点
2.1.1 角点检测

## Slide 6
02
已完成的研究工作及成果
2.1 ORB特征点的检测与跟踪
Harris角点检测具体步骤：
①、计算图像的梯度：通过对图像进行梯度计算，获取图像中每个像素的梯度幅值和方向。
②、计算自相关矩阵：对于每个像素，计算其周围窗口内的梯度幅值和方向的自相关矩阵。
③、计算角点响应函数：使用自相关矩阵计算每个像素的角点响应函数，该函数度量了像素周围区域的角点特征，其中角点响应函数公式为：
Harris角点是计算机视觉中用于检测图像局部特征点的一种方法。角点定义为图像中灰度变化剧烈的点，或者在两个主方向上的特征点。在图像处理中，这些点通常对应于物体的边缘或角落，具有明显变化的像素梯度。
2.1.1 角点检测
④、非极大值抑制：对于每个像素，比较其角点响应函数与周围像素的响应函数，保留局部最大值作为角点。

## Slide 7
由于Fast角点检测不具备尺度不变性，所以通过查阅相关资料，我认为可以通过构建高斯金字塔来解决这个问题。
高斯金字塔：
高斯金字塔（Gaussian Pyramid）是一种图像处理技术，用于在不同分辨率的图像之间构建一系列图像。
高斯金字塔的构建过程如下：
基础图像（Base Image）：首先，从原始图像开始，这是金字塔的底层。通常，这个图像是原始图像的分辨率最高的版本。
下采样（Downsampling）：通过应用高斯低通滤波，将基础图像缩小到较低的分辨率，从而生成下一层的图像。这个操作减小了图像的尺寸，同时模糊了图像以降低高频噪声。
重复步骤：上述步骤循环进行，每次对前一层图像进行下采样和高斯滤波，生成一个新的较小分辨率的图像。这一过程可以重复多次，生成金字塔的各个级别。
金字塔顶层：金字塔的顶层通常是包含最低分辨率的图像。
2.1.1 角点检测
02
已完成的研究工作及成果

## Slide 8
由于FAST特征点本身并不包含方向信息，这使得它在面对图像的旋转变化时，无法保持稳定的特征描述。因此我参考相关论文中提出的灰度质心法来解决这个问题
对于任意一个特征点p来说，我定义p的邻域像素的矩为：
图像局部邻域的中心距或者质心可定义为：
则带有方向的特征点的中心O和质心C与x轴形成的夹角为：
2.1.1 角点检测
02
已完成的研究工作及成果

## Slide 9
BRIEF描述子算法步骤：
1、利用FAST方法进行角点检测
2、确定特征邻域窗口，在窗口内随机选取若干点对(x,y)，并比较它们的灰度值，灰度值定义如下：
02
已完成的研究工作及成果
2.1.2 特征点描述
3、在领域窗口内选取n对像素点，根据灰度值得大小编码成二进制串，生成n bit的特征描述子
因为BRIEF对噪声敏感，所以我使用高斯滤波对其进行降噪处理，在一定程度上缓解了噪声敏感问题

## Slide 10
02
已完成的研究工作及成果
2.1.3 双目相机特征点
在两个图像中提取特征点，并且对于每个左侧特征点，在右侧图像中搜索匹配项。然后，我使用左侧ORB的坐标和右侧匹配的坐标生成立体特征点
在系统启动时，我使用第一帧创建一个关键帧，将其姿势设置为原点，并从所有立体特征点创建初始地图并获得其初始位置。

## Slide 11
02
已完成的研究工作及成果
2.1.4 实验效果
KITTI数据集：
实验室内：

## Slide 12
02
已完成的研究工作及成果
2.2 基于滤波的双目视觉惯性里程计
2.2.1 问题定义
（1）状态定义
需要估计的状态包括无人机中心的三维位置和姿态，相机的三维位置或者估计视觉路标的深度以及IMU的变加速度计偏置和陀螺仪偏置，定义如下：
（2）代价函数
状态估计的本质为一个最大似然估计（MLE）问题。MLE由一段时间内机器人位姿的联合概率分布组成。我假设测量的不确定性服从高斯分布，将状态估计装换为一个非线性最小二乘问题

## Slide 13
相机因子
我们采用KLT跟踪器追踪特征点在连续帧之间的变化。KLT跟踪器基于光流法，能够在前一帧中准确跟踪到当前帧的对应特征点。这种跟踪方法不仅高效，而且能够在复杂环境下保持较高的跟踪精度。
对于双目相机系统，还需要进行特征匹配，即需要在左图像和右图像之间找到对应的特征点。通过双目匹配可以进一步确定特征点的三维位置，进而获得特征点的轨迹来构建相机因子。具体来说，相机因子本质上执行的是一个重投影过程。这个过程起始于对某个特征的首次观测。一旦我们捕获到了这个特征在某一帧中的确切位置，就可以利用已知的相机参数和三维空间模型，尝试将这个特征投影到后续的帧中。这本质上是一个逆向操作，将三维空间中的点映射回二维图像平面。
02
已完成的研究工作及成果
2.2.2 传感器因子

## Slide 14
IMU因子
02
已完成的研究工作及成果
2.2.2 传感器因子

## Slide 15
2.2.3 优化
代价函数相对于初始状态估计线性化，代价函数等价于：
2.2.4 边缘化
为了限制计算复杂度且不损失有用的信息，我利用舒尔补进行边缘化处理。边缘化过程将先前的测量转化为一个先验项，它保留了过去的信息。
之后在使用贝叶斯法则获得有关当前状态的先验信息之后，我将状态估计变成了一个最大后验问题
02
已完成的研究工作及成果
我采用Gauss-Newton法，推导解如下：
实际编程中用的ceres去进行求解

## Slide 16
02
已完成的研究工作及成果
2.2.5 实验效果
其中绿线为相机的运动轨迹图，从图中可以看出，相机环绕一圈后的末位置与初位置的距离差在误差范围允许内（两者基本重合），此双目视觉惯性里程计精确度和稳定性满足实验要求。

## Slide 17
（1）2024.3—2024.4：确定双目视觉惯性里程计和GPS数据融合的方法，初步完成数据融合的代码编写；
（2）2024.4—2024.5：在室外开阔环境下，利用无人机运行相关算法和代码，并根据运行效果不断改善算法和代码，实现最终效果和各部分的优化
（3）2024.5—2024.6：整理结果，完成毕业论文。
03
后期拟完成的研究工作和进度安排

## Slide 18
04
存在的问题与困难
标题文本预设
此部分内容作为文字排版占位显示 （建议使用主题字体）
01
标题文本预设
02
03
标题文本预设
此部分内容作为文字排版占位显示 （建议使用主题字体）
此部分内容作为文字排版占位显示 （建议使用主题字体）
01
02
03
在无人机上运行代码时可能由于工作环境的改变而导致相关代码无法运行
在无人机上操作时可能会由于缺乏经验而导致实验结果与预期结果偏差较大
在数据融合的过程中可能会出现数据处理错误导致结果异常

## Slide 19
05
论文按时完成的可能性
已经完成了指定的计划中的目标，现已开始进行下一阶段的内容，指导教师经验丰富，经费充足，因此可以保证毕设的顺利完成。

## Slide 20
谢 谢